| NAZWA ZAMÓWIENIA: | Aranżacja wnętrza Sali 346 na III p. Ministerstwa Klimatu o powierzchni łącznej 20 m2 |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU: | Ministerstwo Środowiska ul Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa |
| TEMAT OPRACOWANIA: | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |
| INWESTOR: | Skarb Państwa – Ministerstwo Środowiska |
| DATA OPRACOWANIA: | grudzień 2020 |
| OPRACOWAŁ: | DEKO – Marek Kielanowski ul. Jana Styki 6 lok. 1, 03-928 Warszawa, |

KLASYFIKACJA ROBÓT wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

CVP 45.00.00.00-7 - Roboty remontowo-budowlane

Spis treści:

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.2	ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

1.3	OPIS OGÓLNY I CHARAKTER ZAMÓWIENIA

1.3.1. 	Ogólny zakres robót

1.3.2. 	Funkcja i opis zabudowy

1.4	ZAKRES ROBÓT UJĘTYCH W STWIOR

1.4.1. 	Zakres robót

1.4.2. 	Szczegółowy zakres robót

1.4.3. 	Pomieszczenia objęte przedmiotem zamówienia.

1.5	KLASYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.6	DOKUMENTY

1.7	DEFINICJE

1.8	ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ

2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

2.1	ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

2.2	ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

2.3	OCHRONA ŚRODOWISKA

2.4	WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY

2.4.1. 	Bezpieczeństwo i higiena pracy

2.4.2. 	Ochrona przeciwpożarowa

2.4.3. 	Ochrona i utrzymanie robót

2.4.4 	Ochrona własności publicznej i prywatnej

2.5	ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

2.6	WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU I OGRODZENIA PLACU BUDOWY,  CHODNIKÓW I JEZDNI

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT

3.1	WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH

3.2	JAKOŚĆ WYKONANIA.

3.3	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

3.4	PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

3.5      TERMINY DOSTAW MATERIAŁÓW

3.6      	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

3.7	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4. ODBIÓR ROBÓT I ROZLICZENIE

4.1. 	KONTROLA, BADANIA, OBMIAR I ODBIORY ROBÓT

4.1.1. 	Kontrola jakości

4.1.2. 	Obmiar robót

4.1.3. 	Procedura odbioru robót

4.1.4.	Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu

4.1.5	Odbiór częściowy

4.1.6.	Odbiór końcowy

4.1.7.	Odbiór pogwarancyjny

4.2.   	ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH

4.3    	PŁATNOŚĆ ZA WYKONANE ROBOTY

5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA REALIZACJI ROBÓT

5.1 MALOWANIE SUFITÓW I ŚCIAN FARBAMI EMULSYJNYMI

5.1.1.	Materiały

5.1.2.	Gruntowanie

5.1.3.	Wykonanie

5.1.4.	Kontrola jakości robót

5.1.5.   Normy

5.2  WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

5.2.1. 	Demontaż

5.3 ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT GK

5.3.1. 	Materiał

5.3.2.	Montaż

5.3.3. 	Przepisy związane

5.3.4.   Normy

5.4. OKŁADANIE I WYKŁADANIE PŁYTKAMI POWIERZCHNI ŚCIAN I PODŁÓG

5.5. MONTAŻ TAPET NA ŚCIANACH

5.6. MONTAŻ WYKŁADZIN DYWANOWYCH TEKSTYLNYCH

5.6.1 Materiały

5.6.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

5.6.1.2. Wykładzina

5.6.1.3. Mocowanie wykładzin

5.6.2 Sprzęt

5.6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

5.6.2.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin

5.6.3 Transport

5.6.3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

5.6.3.2. Transport materiałów

5.6.4 Wykonanie robót

5.6.4.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.6.4.2. Warunki przystąpienia do robót

5.6.4.3. Przygotowanie podłoża

5.6.4.4. Wykonanie posadzki z wykładziny

5.4.5. Kontrola jakości i odbiór

5.6.5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

5.6.5.2. Badania w czasie robót

5.6.5.3. Badania w czasie odbioru

5.6.5.4. Obmiar robót

5.6.5.5. Odbiór robót

5.6.6 Normy

5.7 WYMIANA I MONTAŻ OŚWIETLENIA

5.7.1. 	Zasady

5.7.2.	Materiał

5.7.3. Norma

5.8 SUFITY PODWIESZANE

5.8.1.	Materiał

5.8.2.	Sprzęt

5.8.3.  Transport

5.8.4. Wykonanie

5.8.5. Kontrola jakości

5.8.6. Obmiar

5.8.7. odbiór

5.8.8. Przepisy

6. OKŁADZINY SCIENNE

6.1. Materiał.

6.2. Sprzęt

6.3. Montaż

6.3 Obmiar

6.4. Przepisy związane

7. SUFITY NAPINANE

8. MEBLE I WYPOSAŻENIE

9. PRACE NIETYPOWE I DEKORACYJNE

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1  Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót objętych zamówieniem publicznym na zmianę aranżacji i wystroju Sali 346 wnętrz na IIIp. Budynku Ministerstwa Klimatu przy ul. Wawelskiej 52/54

1.2  Zakres stosowania STWIOR.

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna dotyczy procesu przygotowania, realizacji i odbioru robót budowlanych i może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów prac. Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu robót, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

Nie wymienienie jakiejkolwiek normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązków stosowania wymogów określonych polskim prawem.

1.3  Opis ogólny i charakter zamówienia.

1.3.1. Ogólny zakres robót: roboty remontowe.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z zmianą aranżacji i wystroju wnętrz na IIIp. Budynku Ministerstwa Środowiska przy ul. Wawelskiej 52/54

1.3.2. Funkcja i opis zabudowy:

Budynek objęty przedmiotem zamówienia ma charakter biurowy i jest siedzibą 	Ministerstwa Klimatu

.	Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia użytkowa objęta projektem wynosi: 20 m2m

Teren obiektu jest ogrodzony, z bramą wjazdową.

Obiekt ma również wejścia bezpośrednio z ulicy.

Obiekt uzbrojony we wszystkie niezbędne instalacje.

1.4  Zakres robót ujętych w STWIOR.

1.4.1. Zakres robót.

Roboty, których dotyczy STWIOR, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 	wykonanie prac związanych z remontem pomieszczeń budynku Ministerstwa Klimatu

1.4.2. Szczegółowy zakres robót.

Szczegółowy zakres robót został przedstawiony jest w przedmiarze robót i w opisie projektu

Zakres robót remontowych:

Prace demontażowe

W pomieszczeniach i korytarzach

- – demontaż wskazanych istniejących drzwi wraz z ościeżnicami,

- Demontaż tapicerowania na wskazanych drzwiach,

- -- demontaż klimatyzatora

- -- demontaż karniszy, rolet, wertikali,

- - demontaż opraw oświetleniowych

- - demontaż sufitów mineralnych

- - demontaż wykładziny dywanowej wraz z cokołami PCV

- – demontaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego

- - demontaż wszystkich cokołów

1.4.3. Pomieszczenia objęte przedmiotem zamówienia

- Sala konferencyjna nr 346

1.5 Klasyfikacja przedmiotu zamówienia.

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę (pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz podano nazwę - opis

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień:

45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4	Tynkowanie

45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8	Roboty malarskie

45442180-2	Powtórne malowanie

45422100-2	Stolarka drewniana

45421131-1	Instalowanie drzwi

45111300-1	Roboty rozbiórkowe

45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 	Roboty instalacyjne hydrauliczne

# 45421000-4    Roboty stolarskie

39150000 -8    Rożne meble i wyposażenie.

1.6 Dokumenty.

W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych 
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:

- Umowa stron,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- Oferta cenowa,

- Przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.7 Definicje.

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji.

1.8 Zgodność robót z dokumentacją.

Specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część kontraktu a wymagania wyszczególnione w choćby jednym dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonane roboty i materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi w dokumentacji.

2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY.

2.1 Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy.

- Całość prac odbywa się na terenie zamkniętym strzeżonym całodobowo. Dowóz, transport materiałów budowlanych wewnątrz budynku i ich składowanie, jak również wejście 
i czas przebywania pracowników na terenie obiektu winny być uzgodnione z Zamawiającym.

- Rodzaj robót wymaga sukcesywnego wyłączania z eksploatacji poszczególnych pomieszczeń objętych pracami. Kolejność prac przy poszczególnych zespołach gabinetowych należy uzgodnić z zamawiającym. Nie przewiduje się wyłączenia z eksploatacji pozostałych pomieszczeń w budynku nieobjętych pracami. W trakcie wykonywania prac oraz w czasie przerw w wykonywaniu robót pomieszczenia , w których trwają prace winny być niedostępne dla osób postronnych.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie prawa, przepisy i wytyczne, które dotyczą realizowanych robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót w wymienionym obiekcie.

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o zamierzeniach celem uzyskania akceptacji do ich realizacji.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował 
w czasie realizacji robót.

- Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktowych przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy.

2.2  Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

2.3  Ochrona środowiska.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkich przepisów dotyczące ochrony środowiska.

- Ze względu na sposób prowadzenia prac budowlanych oraz rodzaj materiałów budowlanych nie są wymagane specjalne zabezpieczenia dla ochrony środowiska.

- Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku.

2.4  Warunki bezpieczeństwa pracy.

2.4.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

- Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby 	posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót 	budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje 	kierownika budowy i inspektora nadzoru.

- W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
	w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 	odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 	nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2.4.2.Ochrona przeciwpożarowa.

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

- Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
	i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 	wywołanym, 	jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub 	podwykonawcy, jeżeli 	będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia.

2.4.3. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 	używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może 	wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione 	obowiązki.

2.4.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 	terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 	oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 	trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 	bezzwłocznie 	powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 	współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 	uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w 	dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne i magazynowe zostanie zapewnione przez Zamawiającego 
w wydzielonych pomieszczeniach na terenie budynku.

2.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu i ogrodzenia placu budowy, chodników 
i jezdni.

- Prace budowlane wykonywane są wyłącznie wewnątrz obiektu tym samym nie zachodzi potrzeba wykonywania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia oraz opracowywania organizacji ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy prawo wjazdu na wewnętrzny dziedziniec budynku w celu rozładunku materiałów.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT.

3.1 Wymagania w zakresie robót podstawowych i towarzyszących.

- Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, zgodność 
z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

- Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych.

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi wykaz materiałów, które zostaną użyte do realizacji robót. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantów dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, będą oparte o założenia technologiczne, wymagania STWIOR, a także na podstawie norm i wytycznych wykonania i odbioru robót.

- Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne prace towarzyszące, jak również roboty, które zgodnie z STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych.

- Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski i autorski (projektantów)

- W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować:

- Przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,

- Polskie Normy,

- Aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu 
i stosowania w budownictwie.

3.2 Jakość wykonania.

- Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją i specyfikacją techniczną.

- Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom.

- Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót.

3.3 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów i wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe 
i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii atesty, świadectwa i aprobaty techniczne oraz być zgodne z polskimi normami oraz wytycznymi branżowymi.

- Zastrzeżenia przeciw wykonaniu – także pojedynczych pozycji – powinny zostać zgłoszone przed podpisaniem umowy; późniejsze reklamacje/protesty nie będą uznane, nie będą mieć wpływu na zmianę kosztów i nie zmniejszą zakresu gwarancji.

- Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych. Przy czym równoważność będzie oceniana pod kątem spełniania przez oferowane wyroby wymagań określonych 
w niniejszej specyfikacji i projekcie.

- W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia materiału dostarczona do wykonania robót musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Po zakończeniu prac wykonawca dostarcza Zamawiającemu wszystkie potwierdzone przez bezpośredniego dostawcę lub podwykonawcę atesty i certyfikaty.

- Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów użytych do realizacji robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, specyfikacji technicznej, także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Uwagi ogólne dotyczące warunków, które powinny spełniać użyte materiały

Wszystkie zakupione i stosowane materiały budowlane powinny posiadać certyfikat CE` dopuszczający do stosowania ich na terenie krajów UE, świadectwo ITB i PZH do stosowania zgodnie z przeznaczeniem w budynkach użyteczności publicznej na terenie Polski zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( DZ.U. z 2004 Nr 92, poz. 881) oraz odpowiednie atesty i aprobaty techniczne oraz spełniać aktualne normy branżowe PN i być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, Robót wykończeniowych oraz Robót budowlano montażowych (wyd. Arkady 1990).

3.4 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym lub poza budową w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3.5 Terminy dostaw materiałów.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana 
z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne.

3.6 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego 
w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.7.  Wymagania dotyczące środków transportu.

- Gabaryty rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne producenta dotyczące ich transportu.

- Transport ma być wykonany środkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszaniem 
z innymi składnikami.

- Wyżej wymienionych zasad przestrzegać przy załadunku i wyładunku.

4. ODBIÓR ROBÓT I ROZLICZENIE.

4.1 Kontrola, badania, obmiar i odbiory robót.

4.1.1. Kontrola jakości.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 	materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót.

Wymagana, jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 	zaświadczenie, o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu l	ub 	innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach 	muszą 	znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 	wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych 	(po okresie gwarancyjnym). Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na 	budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 	szczegółowych specyfikacji technicznych.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 	kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 	mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 	materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 	przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 	technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający 	może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 	koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 	Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 	powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 	własnych badaniach przy 	ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi.

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

4.1.2. Obmiar robót.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie lub w 	innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 	Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

4.1.3. Procedura odbioru robót.

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonanie odbioru robót. Ustala się 	następujące rodzaje odbiorów:

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

Odbiór częściowy,

Odbiór końcowy,

Odbiór pogwarancyjny.

4.1.4. Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu.

Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego reprezentujący Zamawiającego. Odbiór robót zanikających 			i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 					wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 				umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 				ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru  					Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 				wpisem do wewnętrznego dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 		Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 				później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 				budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

4.1.5. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru 			częściowego dokonuje się dla zakresu robót zgodnie z umową  z Zamawiającym wg 			zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 			Inwestorskiego.

4.1.6. Odbiór końcowy.

Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 			składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika 			robót oraz innych czynności przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, 			potwierdzonych przez Zamawiającego.  Odbiór końcowy prowadzony jest 			komisyjnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. 
	Z odbioru spisywany jest „protokół odbioru robót”.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:

- Kompletu dokumentów zgodnie z umową przed podpisaniem protokołu odbioru robót:

- Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w 	dokumentacji projektowej. Dokumenty te musza być podpisane i poświadczone przez dostawcę lub bezpośredniego podwykonawcę.

- Instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.

- Ważnych kart gwarancyjnych lub innych dokumentów potwierdzających gwarancję i rekojmię

- W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 			uzupełnieniu.

- Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego 		powinien zawierać:

- Ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty,

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót · i 			zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.

- Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 		pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Odbiór powinien obejmować:

- Ocenę wyglądu zewnętrznego remontowanych pomieszczeń; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

- Ocenę prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 			wykonać przez ocenę wzrokową,

- Sprawdzenie grubości posadzki cementowej  łazienkach należy przeprowadzić na podstawie 	wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- Ocenę prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 			prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru 		odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub    suwmiarki,

- Ocenę prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie 			należy wykonać przez ocenę wzrokową.

4.1.7.  Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 			wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 			zewnętrznych oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod 			kątem ich normatywnego zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego 			zamawiający winien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady.

4.2   Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących.

Wykonawca powinien uwzględnić w swojej kalkulacji koszt robót podstawowych, tymczasowych 
i towarzyszących.

4.3    Płatność za wykonane roboty.

Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu końcowego odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w umowie zawartej między Wykonawca a Zamawiającym.

5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA REALIZACJI ROBÓT.

W zakresie poniższych robót mają zastosowanie zasady określone w pkt 1-4. W przypadku konieczności szczegółowego określenia kwestii unormowanych w pkt. 1-4 lub gdy są one odmienne to uregulowania zapisano przy poszczególnych poniżej wymienionych zakresach robót.

5.1 Malowanie sufitów i ścian farbami akrylowymi

Malowanie sufitów i ścian będzie realizowane farbami akrylowymi, które zapewni Wykonawca.

Wykonawca przygotuje pomieszczenia wskazane w specyfikacji do malowania przez:

- Wyniesienie sprzętu i mebli z remontowanych pomieszczeń,

- Zabezpieczenie okien, drzwi i elementów niemalowanych.

- Wykonawca przygotuje powierzchnie pod malowanie przez:

- Odkurzenie i oczyszczenie powierzchni z plam,

- Reperację uszkodzeń tynku zaprawą gipsową,

- Wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń szpachlówką,

- Przetarcie nierówności na powierzchni papierem ściernym.

-Jednokrotne malowanie – gruntowanie.

- Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi – roboty malarskie winny być wykonane przy temperaturze powietrza nie niższej niż 50 C.  Powłoki malarskie należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi technologicznymi podanymi przez producenta farb.

5.1.1. Materiały.

W robotach malarskich należy stosować gotowe, produkowane fabrycznie farby.

Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich 	przydatność w budownictwie. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać 	wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 	budownictwie,

Należy stosować farby akrylowe w II klasie odporności na ścieranie wg normy jakości ISO 11998.

- gips budowlany szpachlowy,

- preparat do gruntowania.

5.1.2. Gruntowanie.

Zagruntować ściany i sufity przed malowaniem farbą emulsyjną przy użyciu preparatu 	Unigrunt lub innego podobnego środka, można też zastosować farbę emulsyjną tego 	samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 	1:3-5. Farby ich opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia:

- znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

- oznaczenie normowe

- odpowiednia norma europejska lub krajowa

- kolor, kod koloru

5.1.3. Wykonanie.

Należy zastosować farbę akrylową do malowania ścian wewnętrznych:

- Wodorozcieńczalną, o słabym zapachu,

- Odporną na szorowanie,

- Hydrofobowa,

- Odporną na działanie zasad, niezmywająca się,

- Nietoksyczną,

- Szybkoschnącą,

- Dobrze kryjącą.

- Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 	myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 	powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 	powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

W technice emulsyjnej należy zastosować farby przygotowane fabrycznie, lub z mieszalni wg podanego w projekcie kodu koloru. Jeśli wykonawca zdecyduje się na zastosowanie farb innego producenta niż podana marka referencyjna należy odcień bezwzględnie zatwierdzić u projektantów.. Przed 	przystąpienie do malowania farby powinny być dokładnie wymieszane. Malowanie może 	odbywać się pędzlami ławkowymi, wałkami lub pistoletem natryskowym.

5.1.4. Kontrola jakości robót.

- Badania wykonanych powłok malarskich powinny obejmować:

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

- Sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

- Sprawdzenie równomiernego rozłożenia farby i jednolitego natężenia barwy,

- Sprawdzeniu odporności powłoki na ścieranie i zmywanie.

- Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 	prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 	powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

5.1.5 Normy:

PN-62/C-81502   	Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-C-81608:1998  	Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  	Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997  	Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

5.2 Wymiana stolarki drzwiowej.

Demontaż drzwi i ościeżnicy.

5.2.1 Materiały montażowe

zaprawa murarsko-tynkarska, pianka,

uszczelka gumowa,

dodatkowe klucze,

montaż profesjonalny, gwarancja – zgodnie z warunkami zawartymi w umowie..

5.2.2. Demontaż.

Do wykonania robót demontażowych, proponuje się użyć następującego sprzętu: łom, młoty 	ręczne, przecinak, obcęgi, śrubokręty, piła kątówka.

5.2.3. Zasady.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi wymienionych 	powyżej, roboty należy prowadzić tak , aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 	elementu oraz tak , aby usuwanie jednego elementu nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji

znajdujące się w pobliżu rozbieranych elementów urządzenia należy zabezpieczyć przed 	uszkodzeniami. Przed przystąpieniem do demontażu drzwi, należy ustalić, należy też sprawdzić, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproża, ościeżnice nie spełniają funkcji podpory ściany. Demontaż drzwi należy zacząć od wyjęcia skrzydeł drzwiowych z framugi. Następnie należy usunąć framugi drzwiowe z otworów, przy użyciu narzędzi wyżej wymienionych. Puste otwory należy zabezpieczyć. Zdemontowane elementy należy posegregować, usunąć na bok i wywieźć na wysypisko.

5.2.4. Montaż.

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji, do wykonania prac, proponuje się użyć 	następującego sprzętu: poziomica, pion, metr, śrubokręty, dłuta, młotki ręczne,

    - Normy:

PN-90/B-92270 	Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej

odporności na włamanie - klasy "C". Wymagania i badania uzupełniające

PN-B-91000:1996	Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-10085:2001 	Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN- 75/B-94000 	Okucia budowlane.

PN-B-05000:1996 	Okna i drzwi-pakowanie, przechowywanie i transport

5.3 wygrodzenia z płyt gipsowo-kartonowych oraz inne prace w technologii GK

5.3.1. Materiał.

- Płyty gipsowo-kartonowe GKB GKH,

- Profile UW,

- Profile CW 75,

- Wkręty,

- Skalna wełna mineralna ROCKWOOL

- Łączniki rozporowe,

- Masa szpachlowa,

- Taśma uszczelniająca, taśma spoinowa.

5.3.2. Montaż.

Ściany te buduje ruszt z cienkościennych profili stalowych (z ocynkowanej blachy 	stalowej o grubości 0,6 mm) pokryty obustronnie płytami g-k. Ruszt jest wykonany z 	ułożonych poziomo i zamocowanych do podłogi i stropu profili "U" oraz z profili "C",

rozstawionych co 40 cm, przebiegających pionowo i wsuniętych pomiędzy półki profili 	"U". 	. Spoiny pomiędzy płytami wypełnia się gipsem szpachlowym, w którym zatopiona jest taśma zbrojąca z włókna szklanego (lub w postaci fizeliny czy też samoprzylepnej siateczki). Przestrzeń pomiędzy płytami g-k najczęściej wypełnia się wełną mineralną, która ma poprawić izolacyjność akustyczną.

Ściany, które nie sa licowane płytkami  omalować farbą emulsyjną w kolorze  podanym w projekcie

1.Konstrukcja ściany lub sufitu podwieszanego musi być wykonana wyłącznie z 	materiałów 	dopuszczonych do obrotu (na podstawie świadectwa zgodności z normą lub aprobatą 	techniczną)

3. Styki wszystkich warstw płyt należy wypełnić gipsową masą szpachlową, a spoiny 	zewnętrznej warstwy płyt wzmocnić taśmą z włókna szklanego. Przy stosowaniu płyt o 	krawędzi KPO oraz przy użyciu, oraz specjalnej masy szpachlowej nie należy stosować 	taśmy.

4. Każde przejście instalacji przez ścianę lub sufit musi mieć odporność ogniową nie 	mniejszą niż przenikana przegroda.

5.Długość profili-słupków CW w ścianach powinna być mniejsza o 10 mm niż wynosi 	odległość pomiędzy stropem i wylewką podłogową.

6. Jako wypełnienie konstrukcji ścian zaleca się stosowanie wełny kamiennej o gęstości 	pozornej > 35kg/m3.

7. Wszystkie otwory w powierzchni płyt ściany lub sufitu muszą być odpowiednio 	zabezpieczone ogniowo (puszki elektryczne, wnęki na lampy, klapy rewizyjne itp.)

8. W sytuacji, kiedy spodziewane ugięcie stropu przekracza 10 mm, należy na styku 	ściany ze stropem wykonać przesuwany przegub o takiej samej odporności ogniowej jak 	ściana.

9. Przy ścianach wyższych niż 3 metry należy stosować podpórki pod wełnę wykonane z 	poziomych odcinków profili UW, co zapobiegnie jej zsuwaniu.

10. W przypadku konieczności montażu drzwi pożarowych zawsze należy przeanalizować 	konstrukcję ich mocowania w ścianie, z uwzględnieniem ciężaru skrzydła drzwiowego.

5.3.3.  PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wymienionych -jako obowiązujące -w Załączniku nr1 do Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 w sprawie warunków 	technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2015 poz. 1422

2. Przywołanych w niniejszej specyfikacji technicznej -jako obligatoryjne dla 	danego     zadania

3. Jeśli są „przywołane w projekcie" jako podstawa projektu lub rozwiązania

5.3.4 Normy:

PN-72/B-10122 	Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-79405:1997 	Płyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 	Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401:1996 	Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-19402:1996 	Płyty gipsowo ścienne

5.4.   Okładanie i wykładanie powierzchni

5.4.1 Materiał

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Płyty i płytki ceramiczne Płytki powinny odpowiadać następującym normom:

- PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej

nasiąkliwości wodnej E`3%. Grupa B I.

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.

Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

- środki ochrony płytek i spoin,

- środki do usuwania zanieczyszczeń,

- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania

stosować należy wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały

budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana

wodociągowa woda pitna.

5.4.2. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiOR

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6- 12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki do mycia i czyszczenia, wkładki (krzyżyki) dystansowe.

5.4.3. TRANSPORT

. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiOR

Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń

mechanicznych. Składowanie materiałów  na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.4.4. WYKONYWANIE ROBÓT

5.4.4.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Części ogólnej" STWiOR

5.4.4.2. Wykonanie okładzin

- Podłoża pod okładziny ceramiczne – nie dotyczy

5.4.5. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

Dokumenty odniesienia

- przedmiar robót,

- kosztorys ofertowy,

- umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- STWiOR.

5.5 . MONTAŻ TAPET NA ŚCIANACH – nie dotyczy

5.6 MONTAŻ WYKŁADZIN DYWANOWYCH TEKSTYLNYCH

# 5.6.1. Materiały

## 5.6.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” Do wykładania posadzek należy stosować wykładziny tekstylne odpowiadające normom państwowym lub aprobatom i atestom

## 5.6.1.2. Wykładzina dywanowa w kostkach

- Rozmiar płytek – 50 x 50 cm

- Ilość kolorów - 10

- Grubość całkowita – 6,3 mm

- Wysokość runa – 3,5 mm

- Skład runa – 100% Universal Polyamide 6.6

- Barwienie runa – na wskroś

- Waga runa – 580 g/m2

- Gęstość ściegu – 255 053 na m2

- Waga całkowita – 4095 g/m2

- Klasa użytkowa EN 1307:2008 – klasa 33

- Tłumienie odgłosów uderzeniowych ISO 140-8 – 23 dB

- Podłoże – modyfikowany bitumen

- Reakcja na ogień EN 13501-1:2002 – Bfls1

- Antystatyka BS ISO 10965:1998 - <1 x 109Ω

- Kryteria SKA - spełnia

- Gwarancja – 10 lat

- Użycie krzeseł na kółkach BS EN 985:2001 – wartość minimalna R≥2,4

- Trwałość kolorów BS EN ISO 105: B02 - ≥5

- Stabilność wymiarowa < 0,2%

## 5.6.1.3. Wykładzina dywanowa z rolki.

- Nie dotyczy.

- 5.6.1.3. Mocowanie wykładzin w kostkach

- . Roztwór do gruntowania

- Dyspersyjny środek gruntujący Forbo 044 przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie chłonnych mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej

- Masa wyrównująca

- Zaprawa wygładzająca Forbo 975 służy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykładziny

- . Klej do wykładzin

- Płyn mocujący do wykładzin w płytkach Forbo 541 Eurofix Anti-Slip

- . Transport

- . Wymagania dotyczące środków transportowych.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

- Wykonanie robót

- Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny

- Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być stabilne, suche, twarde i gładkie do pomiaru używamy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać 2mm). Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu cementowego pod wykładziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności należy je przeszlifować maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże należy odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.

- Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale zamknięte.

- Gruntowanie i wylewanie mas.

- Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępujemy do gruntowania. W zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe lub nienasiąkliwe) przystępujemy do wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna wynosić w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy na podłożu raklą zębatą a odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy powierzchnię w celu pozbycia się tzw. „mleczka cementowego”.

5.6.1.5. Mocowanie wykładzin w rolce

Nie dotyczy.

# 5.6.2. SPRZĘT

## 5.6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”.

## 5.6.2.2 Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

- narzędzia lub urządzenia do cięcia

- łaty do sprawdzania równości powierzchni

- poziomnice

- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym

- pojemniki do kleju, noże do przycinania taśm i wykładzin

# 5.6.3. TRANSPORT

## 5.6.3.1.. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne”

5.6.3.2. Transport materiałów

Wykładziny dywanowe należy przewozić zamkniętymi środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej.

# 5.6.4. WYKONANIE ROBÓT

## 5.6.4.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”

5.6.4.2. Warunki przystąpienia do robót

Do wykonywania posadzek z wykładziny tekstylnej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.

5.6.4.3. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod wykładziny tekstylne (istniejaca posadzka drewniana) powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. Podłoże sprawdzane dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 2 mm. Odchylenie powierzchni podłoża od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 mm na m. Podłoże musi być stałe, suche i czyste. Istniejące na podłożu nierówności, wyrównać przy użyciu mas szpachlowych. Przed przystąpieniem do układania wykładziny podłoże należy starannie oczyścić i odkurzyć

## 5.6.4.4.. Wykonanie posadzki z wykładziny tekstylnej w kostkach

- Temperatura powietrza  w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z wykładzin tekstylnych, nie powinna być niższa niż+10oC.

- Przed, w trakcie i po instalacji płytki należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.

- Przed instalacja należy sprawdzić opakowania , czy są zgodne z zamówieniem i ilością, oraz czy nie są uszkodzone

- Płytki należy aklimatyzować w otwartych opakowaniach co najmniej 24 h w temperaturze w jakiej będą układane.

- W celu uniknięcia różnicy w odcieniach należy pamiętać, aby układać płytki z tej samej partii materiałowej i tej samej serii produkcyjnej. Numer serii na opakowaniu i spodzie płytki

- Instalację należy przeprowadzić zgodnie z zasadami prawa budowlanego.

- Punkt początkowy instalacji  zgodnie z projektem

- Płytki należy układać godnie ze strzałkami na ich spodzie.

- Należy pamiętać, aby płytki układać ciasno jedna przy drugiej i zawsze sprawdzać czy wszystkie włókna skierowane sa prosto ku górze.

- Płytki układać na równym podłożu z wykorzystaniem płynu antypoślizgowego  np. Forbo 541 lub podobnego.

# 5.6.5.  KONTROLA JAKOŚCI i ODBIÓR ROBÓT

## 5.6.5.1.. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymagania ogólne”.

## 5.6.5.2. Badania w czasie robót

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

## 5.6.5.3.  Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wykładzin tekstylnych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:

  - zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej  (przez oględziny i pomiary)

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców

Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny tekstylnej przez sprawdzenie:

- przyczepności wykładziny, do podłoża.

- odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno przekraczać 2 mm na m)

- prawidłowości przebiegu spoin.

- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być większe niż 2 mm na całej długości łaty),

# 5.6.5.4. OBMIAR ROBÓT

## . Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST0 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową posadzek z wykładzin tekstylnych jest metr kwadratowy (m2).

# 5.6.5.5. ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru posadzek z wykładzin tekstylnych.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST0 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, posadzka z wykładziny tekstylnej nie powinna być odebrana.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:

wykładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,

w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć wykładzinę i ponownie wykonać:.

## .Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania posadzki z wykładziny tekstylnej.

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.

## Odbiór posadzek z wykładzin tekstylnych

Odbiór gotowych posadzek z wykładzin tekstylnych przeprowadzać zgodnie z normą PN-76/8841-21 „Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.”.

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową

- prawidłowości ukształtowania powierzchni,

- połączenia posadzki z podłożem

- prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,

- wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów,

Odbiór gotowych posadzek z wykładzin tekstylnych powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:

- ocenę wyników badań

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

## 5.6.6. Normy

- PN-76/8841-21 	Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

-      PN-ISO-9000	(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów     zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

-      EN 13501-1 Bfl- s1   Reakcja na ogień

- 	 BS ISO 10965 i EN 1815 <1 x 109 Ω: Opór elektryczny  i rozpraszanie ładunków statycznych.

- 	ISO 8302:1991 Przewodność cieplna

Inne materiały

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlo-montażowych. Tom I. Część 4 – Podłogi i posadzki, wydanie ARKAD – 1990r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

5.7 Wymiana i montaż oświetlenia.

5.7.1. Zasady

Roboty  elektryczne należy prowadzić ręcznie,  przy użyciu odpowiednich narzędzi.

Roboty należy prowadzić bezpiecznie tak , aby nie została naruszona instalacja w całym 	obiekcie, aby nie spowodowała zagrożenia.

Obszar znajdujący się w pobliżu należy zabezpieczyć.

należy też sprawdzić, czy podczas wymiany nie spowoduje się awarii i zagrożenia.

Zdemontowane elementy należy posegregować, usunąć na bok i nie nadające się do 	użytku wywieźć na wysypisko.

Odbiorowi podlega zamontowanie oświetlenia zgodnie z projektem..

5.7.2. Materiał

Szczegóły w STWiOR – roboty elektryczne.

5.7.3 Norma:

PN-IEC 60364-4-482:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 					zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 						zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

5.8  Sufity podwieszane.

sufity mineralne 60x60cm, z krytą krawędzią, marka referencyjna Ecophon Focus™ Ds.  lub podobna Konstrukcja ukryta.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy z płyt 60x60cm, zastępujące tynki sufitów do których wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w

„Wymaganiach ogólnych”

5.8.1. Materiały

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 3.1.

Materiały potrzebne do wykonania robót

Sufity podwieszane:

płyty np. sufity mineralne 60x60cm, z krytą krawędzią, np: Ecophon Focus™ Ds. lub podobny

- Konstrukcja ukryta.),

- konstrukcja nośna

Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami 60x60cm z zastosowaniem profili poprzecznych.

Przeznaczony do stosowania w wszelkich pomieszczeniach wewnątrz budynku. Konstrukcja nośna składa się z wsuniętej konstrukcji nośnej mocowanej bezpośrednio do sufitu. Płyty mogą być przeznaczone do demontażu.

System składa się z płyt mineralnych 60x60

Płyty np. Ecophon Focus™ Ds (lub inne o takich samych parametrach) to płyty o 15 mm grubości, o odporności na wilgotność względną powietrza 95% RH z gwarantowaną przez dziesięć lat cechą nieugięcia pod wpływem wilgoci; płyta charakteryzuje się również wzmocnionymi krawędziami frezowanymi pozwalającymi minimalizować uszkodzenia płyt w trakcie montażu.

Konstrukcja produkowana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

5.8.2 Sprzęt

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2..

Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

5.8.3 Transport

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej

specyfikacji technicznej.

Transport materiałów

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas

jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji

Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

- nazwę i adres producenta,

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

- datę produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbę sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

- znak budowlany.

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym podkładzie.

Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być składowane w pozycji poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem i wilgocią.

Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi,

przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu,

płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma.

5.8.4 wykonanie robót

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”

Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.

Okładziny z płyt ze skalnej wełny mineralnej należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +12oC, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%.

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

Sufity systemowe modułowe 60x60m z płyt na ruszcie stalowym

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy nośnej.

Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie

stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika

wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę.

Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.

Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach przez wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyściennego na okalających ścianach. Kątownik

mocuje się kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. Następnie trasuje się miejsca przebiegu profili głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak rozplanowane, aby z obu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż połowa szerokości płyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych następuje w gniazdach wyciętych w profilach głównych. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się miejsca mocowania wieszaków w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne, następnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak, aby powstała siatka o boku 60 cm. Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują ułożenie i wyrównanie konstrukcji. Następnie wykonuje się montaż odcinków profili dochodzących do ścian. Docinać je należy z luzem 5-10 mm. Montaż sufitu kończy uzupełnienie wszystkich płyt.

5.8.5 Kontrola jakości robót

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST„Wymagania ogólne”

Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość i zakres badań

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

- wymiary (zgodnie z tolerancją),

- wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,

- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.

Wyniki badań

Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.8.8.. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego.

5.8.7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne

Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.

Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.

Zgodność z dokumentacją

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,

- rodzaj zastosowanych materiałów,

- przygotowanie podłoża,

- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

- wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne

utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z

dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą

oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o

długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a

powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyłki są następujące:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku powierzchni i krawędzi powierzchni od kierunku płaszczyzny i krawędzi od linii prostej pionowego poziomego przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji:

Nie większa niż 2 mm iw liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m nie większe niż 1,5 mm i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości, oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości

Nie większe niż 2 mm i ogółem nie większej niŜ 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami,

belkami itp.

Nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m

5.8.9. Przepisy związane

PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym z wgłębieniem

krzyżowym

PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,

odpornych

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i

zarządzania systemami zapewnienia jakości.

- OKŁADZINY ŚCIENNE

6.1.  Materiał

Technologia wykonania paneli ściennych :  Okładzina ścienna będzie wykonane z płyt MDF Firax trudnozapalnych gr. 18 mm. Wykończenie stanowi fornir dąb naturalny lakierowany lakierem bezbarwnym i laminat

6.2 Sprzęt

Zgodnie z zaleceniami producenta

6.3 Montaż

Montaż paneli - okładzina będzie montowana do ścian za pomocą podkonstrukcji wykonanej z profili systemowych ES. Przestrzeń pomiędzy profilami wypełniona będzie sklejką 12 mm zaimpregnowaną preparatem trudnopalnym. rozstaw profili nie mniejszy niż 60 mm po szerokości i na skrajach formatek paneli. Dokładny rozstaw podkonstrukcji powinien wynikać z rozkrojów paneli na ścianach. Formatki paneli będą w pierwszej fazie klejone do sklejki a następnie mocowane mechaniczne za pomocą sztyftów bez widocznych elementów. Łączenie paneli za pomocą obcego pióra z płyty HDF 6 mm wykończonego jak płaszczyzna panela.

6.3. Obmiar

Jednostka obmiaru jest m2

6.4. Przepisy związane

# PN-EN 14915:2007 Właściwości, ocena zgodności

DIN 18202 – tolerancje wymiarów okładzin scian

7.  Sufity napinane w systemie DPS lub podobnym.

Powłoka z katalogu DPS -  T- 5077 cristal white – sufit podświetlany w gabinecie

Powłoka z katalogu DPS – L – 50 35 Chalcosite

Marka referencyjna i akceptowani producenci  - Grupa DPS Sp. z o. o.

7.1. Materiał

Elastyczny kopolimer na bazie PCV – klasa odporności minimum ogniowej B,s2,d0 zgodnie z PN EN-14716:2005. Profil montażowy w katalogu marki referencyjnej DPS występuje on pod symbolem LU01 i A01W2W.

Materiał innego producenta musi być zaakceptowany przez Architekta

7.2. Montaż

Materiał wyposażony w fabryczny harpun należy rozpiąć na wcześniej przygotowanym stelażu aluminiowym systemowym. Montaż profili i powłok należy powierzyć autoryzowanym montażystom dostawcy. Podświetlenie sufitu w gabinecie powinien wykonać dostawca i montażysta certyfikowany przez producenta.

5.8.3.Normy i certyfikaty:

- Materiał zgodny z PN EN-14716:2005 Sufity napinane, i z PN EN 13964:2005 /A1 2008 sufity podwieszane

- Produkt musi posiadać certyfikacji ITB

- Wymagany jest raport ogniowy zgodnie z procedurami PN-EN 13501-1:2004 klasa reakcji na ogień  B-s2,d0

- Powłoki sufitów napinanych muszą posiadać klasyfikacje ogniową co najmniej B-s2, d0, oraz  potwierdzony badaniami  brak występowania zdolnych do migracji cząstek metali ciężkich i formaldehydów

8.  MEBLE I WYPOSAŻENIE.

Wszystkie meble i elementy wyposażenia ruchomego należy transportować, przechowywać i montować zgodnie z zaleceniami producenta.

Jeśli przy odbiorze od zauważone będą jakiekolwiek uszkodzenia opakowania należy takie opakowanie niezwłocznie otworzyć , a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości w obecności osoby przekazującej sporządzić stosowny protokół

Podczas odbioru mebli wyposażenia będzie szczegółowo sprawdzany sposób montażu, funkcjonowanie poszczególnych elementów, oraz stan powierzchni.

Rozliczenie polega na weryfikacji ilości mebli ze specyfikacja zamówienia.

9. PRACE NIETYPOWE  I DEKORACYJNE

Elementy w Sali konferencyjnej wykonać ze sklejki wodoodpornej niepalnej lub zabezpieczonej preparatem ogroochronnym do stopnia trudnozapalnoci.

Wszystkie inne elementy wystroju i wyposażenia montować z godnie z wytycznymi producenta. Zaleca się do montażu zatrudnić autoryzowanych instalatorów poszczególnych elementów.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r z 30XII 2016. poz..2255).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu,

- rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i

- ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

- podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

Przy korzystaniu z wymienionych opracowań należy sprawdzić aktualność przytoczonych w nim norm i przepisów związanych. Brak w niniejszym opracowaniu przywołania konkretnej normy nie zwalnia wykonawcy z przestrzegania jej warunków.